IV. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ.

4.1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ О РЕАКТОРАХ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ.

Def. Реактор - аппарат, в котором осуществляют химические реакции.

Химические реакторы – самый важный вид химической аппаратуры; главное, центральное звено ХТС. В них не только совершаются химические превращения, но и протекают сопутствующие процессы массо- и теплообмена и интенсивное движение среды.

От правильности выбора типа и конструкции реактора и режима его работы в наибольшей степени зависит эффективность и безопасность процесса в целом. Требования к реакторам и показатели эффективно-

сти работы  - те же, что и к остальному оборудованию (§ 2.4.2.); отличаются наибольщей жёсткостью.

4.2. Основные конструктивные типы промышленных реакторов.

Многолетний опыт и научные изыскания позволили к настоящему времени разработать несколько основных конструктивных типов химических реакторов. Эти базовые конструкции также лежат в основе устройства более сложных реакторов.

Принципиальная общность конструктивных решений в реакторах каждого класса определяется их назначением, т.е. в первую очередь фазовым состоянием реакционной системы и температурным режимом ХП. В каждом классе существует много конкретных вариантов конструктивного исполнения аппарата.

### Таблица 2- Основные конструктивные типы реакторов, применяемых в производствах ТОС

| Конструктивный тип реактора | Область и условия применения |
| --- | --- |
|  | Фазовое состояние систем | Температура и давление (конструктивные) | Тип процесса |
| 1. Реактгоры-котлы. (Ёмкостные с перемешивающими устройствами). В отраслях ТОС ≈ 95% всего парка реакторов | Ж Ж-Ж Г-Ж Ж-Т Г-Ж-Т | T =[ (-80)…400]OC P=[(-0,001)…40] МПа | Разнообразные каталитические и нека-талитические процессы в конденсированных средах с интенсивным перемешиванием и теплообменом при различных температурах и режимах движения реакционной среды в периодических и непрерывных процессах. |
| 2. Ёмкостные барботажные А. без с перемешивающх устройств | Г:Ж | T =[ (-20)…300]OC P=[(-0,01)…1] МПа | Ряд процессов сульфирования, галогенирования, дедиазонирования с азеотропной отгонкой воды из продуктов |
| 3. Трубчатые. «труба-в-трубе» В т.ч. пульсационные | Г, Ж Ж-Ж Г-Ж Ж-Т Г-Ж-Т | T =[(-100)…1000] OC P=[(-0,001)…50] Мпа | Разнообразные каталитические и нека-талитические непрерывные процессы с интенсивным перемешиванием и теплообменом при различных температурах. |
| 4. Кожухотрубчатые | Г, Ж Ж-Ж Г-Ж Ж-Т Г-Ж-Т | T =[(-100)…1000] OC P=[(-0,001)…10] Мпа | Разнообразные каталитические и некаталити-ческие непрерывные процессы с интенсивным перемешиванием и теплообменом при различных температурах. |
| 5. Колонны (насадочные и тарельчатые) | Г-Ж | T =[(-20)…500] OC P=[(-0,001)…50] МПа | Процессы в условиях кипения реакционной среды или с интенсивным барботажем газа |
| 6. Полочные | Г Г-Т Г-Ж | T =[(-50)…200] OC P=[(-0,001)…1] Мпа | Обжиг твёрдых продуктов. Каталитические процессы в условиях неподвижного, движущегося и псевдоожиженного слоя катализатора. Абсорбционно-химические процессы |
| 7. Многозонные контактные аппараты со встроенными теплообменными устройствами | Г-Т Г-Ж-Т | T =[(-100)…1300] OC P=[(-0,001)…10] Мпа | Каталитические процессы в услових не-подвижного, движущегося и псевдоожи-женного слоя катализатора с организацией интенсивного теплообмена |
| 8. Ванные | Ж | T =[(-10)…100] OC P:= атмосферное | Процессы электрохимического синтеза |
| 9. Камерные | Г, Г-Т Г-Ж | T =[500…2500] OC P=[0,1…1] Мпа | Печи обжига. Коксовые печи. Камеры сгорания тепловых двигателей и энергоустановок |

Выбор типа реактора производится с учётом всей полноты действующих факторов.

3.3. Макрокинетика ХП и динамика  химических реакторов.

3.3.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ ДЛЯ РЕАКТОРОВ.

Главная задача, решаемая технологом при использовании реакторов: определение типа, конструктивных и технических параметров аппарата; оптимизация условий ведения процесса и работы (эксплуатации) аппарата; принятие необходимых мер по обеспечению безопасности и устойчивости работы реактора.  Успешное решение её невозможно без правильного по существу и полного по содержанию понимания сути и механизма протекающих в реакторе процессов и явлений.

Здесь необходимо сделать ряд ссылок на ранее изучавшиеся курсы. Классическая теория ПАХТ изучает все процессы, кроме химических. С другой стороны химия – неорганическая, органическая, в меньшей степени физическая – изучают именно химические процессы, мало занимаясь явлениями переноса. В реальных же процессах (осуществляемых в реакторах) одновременно протекают и химические реакции и  явления переноса. Химические превращения изменяют состав среды, что изменяет все её физические свойства – плотность, теплоёмкость, вязкость, теплопроводность, диффузию, упругость; с другой стороны (что яснее видно из курса ПАХТ) теплопередача и диффузия в огромной степени влияют на температуру и концентрации всех реагентов в реакторе – т.е., на протекание химических реакций.

Поэтому строгие расчёты, выполняемые технологами – как при проектировании (проверке правильности выбора реактора), так и при оптимизации технологических режимов работы уже функционирующих в реальных процессах реакторов, - должны учитывать все характерные для реакторов явления. Задача эта решается путем исследования макрокинетики ХП и динамики реакторов.

Def. Макрокинетика: кинетика реальных сложных химических процессов с учётом явлений переноса массы, количества вещества, теплоты, импульса, поглощения и испускания излучений.

Def. Динамика: реальные изменения состояния реактора и хода ХП, обусловленные внутренним механизмом процесса, условиями его проведения и влиянием различных возмущений, возникающих в ходе работы.

В основе описания макрокинетики и динамики ХП лежат дифференциальные уравнения движения вещества, импульса, энергии (и иных свойств материи) в  физико-химическом процессе с учётом конвективного и турбулентного переноса вещества – уравнения Умова (Умова-Пойнтинга). Это уравнение, в отличие от уравнений Навье-Стокса, Рейнольдса, Фурье-Кирхгофа и Фика, учитывает то, что химические превращения, а также межфазный перенос, загрузки в реактор реагентов и отвод продуктов из реактора приводят к образованию и исчезновению веществ внутри реактора – такие эффекты в теоретической физике называют источниками и стоками субстанций. Под «субстанцией» понимают как вещество, так и присущие ему свойства (наиболее общее свойство – химический потенциал).

Общая форма этого уравнения

= Σ IOS    -  Σ ICS    -  div (J + S w)                                                                                         (1)

S –  субстанция (свойство);

IOS – мощность источников субстанции;

ICS – мощность стоков субстанции;

J  - конвективный поток;

w – линейная скорость.

Для прояснения физико-химической сущности явлений достаточно рассмотреть задачу в одномерном представлении. Рассмотрим элемент объёма реактора dV. Движение среды будем считать одномерным. Изменением удельного объёма среды пренебрежём.

_________

| Wr               |                    Wr  - векторная сумма скоростей химических реакций, кмоль/с;

|      IO IC      |wl          wl     - линейная скорость потока, м/с;

|_________ |     (ρλην)     С  -  концентрация в сечении l, кмоль/м3

|                |                       C+dC - концентрация в сечении l+dl, кмоль/м3

l            l+dl                     ρ – плотность среды, кг/м3

C                C+dC                   λ – теплопроводность среды,  Вт/м К

ή  - обобщённый динамический коэффициент вязкости среды,  Па.с

ΰ- обобщённый кинематический коэффициент вязкости среды,  м2/с

СР – теплоёмкость среды, Дж/кг.К;

ά= λ/ ρСР - – температуропроводность среды, м2/с

IO – мощность физических источников вещества, кмоль/с;

IC  – мощность физических стоков вещества, кмоль/с;

Рисунок 2.  Схема элемента реакционного объёма.

В отсутствие внешних полей динамика процесса в  элементе объёма реактора dV выражается системой уравнений Умова – Пойнтинга для переноса массы, количества вещества, тепла и импульса – т.н., характеристической системой уравнений

Перенос массы (материальный баланс) – выражается уравнением сплошности

(2)

Перенос количества вещества - макрокинетика

= Σ IOS  - Σ ICS  Wr (1 - С ) -   wl  +  D                                                          (3)

I                                II              III             IV                 V

где D  - коэффициент перемешивания, м2/с.

Перенос тепла

ρСР= Σ IOSН0S  - Σ ICSНСS  - Σ WR ΔНR +  Wr ρСР Т -   wl ρСР   + λ               (4)

VI          VII             VIII           IX                    X                   XI                       XII

Перенос импульса (течение среды)

ρ = ρ wl  (WR ΔV -  )    -      +  ή                                                                        (5)

XIII         XIV                 XV           XVI            XVII

Где Σ IOS – интенсивность физических источников вещества, кмоль/м3с;

Σ ICS– интенсивность физических стоков вещества, кмоль/м3с;

Н0S, НСS – энтальпии вносимых и уносимых веществ, Дж/кмоль;

ΔНR – тепловой эффект реакции, Дж/кмоль;

ΔV – изменение молярного объёма в результате реакции, м3/кмоль;

D  - коэффициент перемешивания (турбулентно-молекулярной диффузии), м2/с;.

ή – динамический коэффициент турбулентно-молекулярной вязкости, Па.с.

Знак  «» зависит от того, рассматривается ли концентрация реагента или продукта реакции.

Для полной характеристики задачи требуется также  формулирование начальных и граничных условий. В целом это требует проведения большого объёма экспериментальных работ и вычислений. Сложность уравнений Умова приводит к тому, что в подавляющем большинстве случаев для практических целей прибегают к их упрощению на основе теории подобия. Т.е., упрощают задачу путём осреднения ряда параметров. Это позволяет перейти от уравнений математической физики к обыкновенным дифференциальным уравнениям, и в ряде случаев получить аналитические выражения, хорошо приближающиеся к эксперименту.

В качестве примера рассмотрим уравнение переноса количества вещества (5).

Преобразование формулы (5) в соответствии с теорией подобия даёт выражение (членом III обычно пренебрегают)

С/τ = Σ IOS  - Σ ICS   Wr  -   wl С/L  + D С/ L2,                                                            (8)

Iа                               IIа        IIIа            IVа

где L - определяющий линейный размер, м.

Из этого выражения получают основные критерии подобия.

Делением членов (III) : (IV) - критерий Боденштайна (иногда называют критерием Пекле для реакторов) - выражающий соотношение конвективного и турбулентного переноса вещества.

Во =  ,                                                                                                   (9)

Делением членов (II): (III) - первый критерий Дамкелера - выражающий соотношение скорости реакции и конвективного переноса вещества.

DaI =,                                                                                            (10)

где = L/ wl - среднее время пребывания потока в реакторе, с.

Делением членов (II): (IV) - второй критерий Дамкелера

DaII =   ,                                                             (11)

DaII выражает соотношение скорости реакции и интенсивности турбулентного переноса вещества.

Аналогично из уравнения (6) выводят третий и четвёртый критерии Дамкелера.

Делением членов (II): (III) - третий критерий Дамкелера, выражающий соотношение тепловой мощности реакции и конвективного переноса тепла.

DaIII =  ,                                                                                       (12)

где = L/ wl - среднее время пребывания потока в реакторе, с.

Делением членов (II): (IV) - четвёртый критерий Дамкелера, выражающий соотношение тепловой мощности реакции и турбулентного переноса тепла.

DaIV =  ,                                                                                                  (13)

На основании вышеприведённых соотношений выводят т.н. характеристическое уравнение реактора, а точнее –характеристическую систему уравнений,  выражающих связь между степенью превращения, скоростью и временем протекания ХП. Характеристическое уравнение - основа технологического расчёта реакторного процесса.

Def. Характеристическое уравнение - уравнение, связывающее скорость процесса, концентрации (и степени превращения) реагентов и необходимое время.

Применение преобразований подобия (9)-(13) обычно позволяет заменить систему уравнений математической физики (5)-(8) системой обыкновенных дифференциальных, критериальных и алгебраических  уравнений вида.

С/= FC(WR; DaI; DaII; DaIII ; DaIV; Re; Bo; IC; IS )                                                                         (14)

ρСР=  FT(WR; DaI;  DaII; DaIII ;  DaIV; Re; Bo; IC; IS Gr; Ki; Bi… )                                                     (15)

Eu = FP (WR; DaI;  DaII; DaIII ; DaIV; Re; Bo; IC; IS ; Fr; Gr; Ki; Bi…)                                                       (16)

Где Eu, Re, Fr, Gr; Ki; Bi, – соответственно критерии (числа) Эйлера, Рейнольдса, Фруда,

Грасгофа, Кирпичёва, Био и т.д.

Как правило, на практике идут по пути дальнейших упрощений уравнений (14) -(16), основанных на следствиях, вытекающих из существования определённых областей качественно своеобразных условий протекания, выражаемых «граничными» значений критериев Во, DaII; DaIV. Эти упрощения позволили вывести основные группы моделей движения среды, определяющих тип макрокинетики процессов в реакторах.

К таковым базовым моделям относятся следующие: идеального/полного смешения (РИС); идеального/полного вытеснения (РИВ);. диффузионная (ДРВ) и ячеечная (КРИС-Н).

Сложные модели реальных аппаратов строят на основе комбинации вышеприведённых базовых моделей. Характеристика этих моделей и область их применения к реальным аппаратам приведены в таблице

МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ В РЕАКТОРАХ ОСНОВНЫХ ТИПОВ

1. РЕАКТОРЫ С МЕШАЛКАМИ (АППАРАТЫ-КОТЛЫ)

Основная модель для описания процессов в аппаратах этого типа – модель идеального/полного смешения (РИС). В основе её лежит допущение, что интенсивное перемешивание практически обеспечивает выравнивание концентраций и температуры по всему объёму реактора. Математически это отражается следующим образом.

(17а)

(17б)

(17в)

(17г)

Bo<<1                                                                                                                                                           (17д)

DaII<<1                                                                                                                                                         (17е)

DaIV<<1                                                                                                                                                       (17ж)

В большинстве случаев в средах невысокой вязкости относительная неоднородность концентраций действительно не превышает (1…2) %, а перепады температуры не превышают (1…2) градуса (и приходятся на пограничный слой). Для этих условий модель РИС вполне корректна. Модель применяют и к периодическим и к непрерывным процессам.

1.1 Реакторы периодического действия – РИС-П.

Эта модель применяется к периодическим процессам, при осуществлении которых все реагенты загружают за время, пренебрежимо малое по сравнению с общей продолжительностью реакционного цикла, т.е., практически единовременно. До окончания процесса продукты реакции из реактора не отводят. Поэтому все изменения концентраций и температуры обусловлены только происходящими в реакторе процессами.

Рисунок   . Схема РИС-П

Математическое описание процесса.

Реакция  (aIAI = (bIBI

Масса веществ неизменна

М = М0 = Const                                                                                                                                      (18а)

Скорость реакции (макрокинетика процесса)

= ( WR  + WR  - ( C                                                                                                           (18б)

Температура (дифференциальный тепловой баланс определяется тепловыми эффектами химических и массообменных   процессов; организованным теплообменом; мощностью, диссипируемой мешалкой и теплообменом с окружающей средой).

MCр*+ MACA = - ΔНR | WR | - ΔНm | Wm | - КF Δ -  КПFП(Т-() +  NЖ                             (18в)

Где  С – концентрации веществ, моль/м3;

=изменение плотности, вызываемое изменением состава среды, кг/кмоль;

M = (V – масса реакционной среды, кг;

MA – масса корпуса реактора, кг;

( - плотность среды, кг/м3;

Т- температура в среде, К;

ΔНm – тепловой эффект химических процессов, Дж/моль;

Wm  - скорость  химических процессов,  моль/с;

ΔНm – тепловой эффект массообменных процессов, Дж/моль;

Wm  - скорость массообменных процессов, моль/с;

ТА – средняя температура корпуса реактора, К;

( - коэффициент объёмного расширения, К-1;

Cр*- удельная теплоёмкость среды, Дж/(кг.К);

CA - удельная теплоёмкость материала корпуса реактора, Дж/(кг.К);

К– коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К );

F - поверхность теплопередачи, м2;

Δ =  средняя разность температур, отсчитываемая от температуры среды, К;       (18г)

КП –  коэффициент тепловых потерь, Вт/(м2К );

FП – поверхность тепловых потерь, м2;

T1, t2, tCP – начальная, конечная и средняя температура теплоносителя, К;

( - температура окружающей среды.

Гидродинамика (течение среды определяется перемешиванием)

NЖ = КN ( n3 d - мощность, диссипируемая (рассеиваемая мешалкой) в среде, Вт;                         (19а)

КN = F(Re; Fr; Г) – критерий мощности (критерий Эйлера для мешалок).                                     (19б)

Интегрированием системы уравнений (18а)- (18г) получают зависимость концентраций и температур от времени; результаты представляют графически или в виде таблиц.

Рисунок  Графическая зависимость

концентраций и температуры

Особую роль играют изотермические РИС-П, для которых

=0                                                                                                                                                   (20а)

Постоянство температуры обеспечивается за счёт её регулирования

КF Δ = - ΔНR | WR | -   КПFП(Т-() +  NЖ                                                                                            (20б)

Постоянство температуры исключает влияние объёмного расширения на концентрации веществ. Вследствие этого  для И-РИС-П характеристическая система упрощается.

= ( WR  (1+)                                                                                                                                (20а)

Довольно часто влиянием состава среды на плотность – особенно в случае реакций в разбавленных растворах – можно пренебречь, т.е

<<1                                                                                                                                      (20б)

Тогда характеристическое уравнение упрощается

( ( WR                                                                                                                                       (20в)

Уравнение (20в) имеет общее интегральное решение

( =   ( С0                                                                                                                      (21)

где Х –степень превращения.

Возможность практически обеспечить выполнение условий (19)-(21) [например, в разбавленных растворах] делает И-РИС-П чрезвычайно важными для кинетических исследований. По существу, это основной тип т.н. кинетических ячеек. Уравнения (20в) и (21) используют для вычисления кинетических параметров реакций.

Достоинство РИС-П в том, что этот тип режима характеризуется максимальной средней концентрацией реактантов в среде, т.е., максимальной движущей силой процесса. Поэтому время, необходимое для достижения заданной степени превращения при прочих равных условиях для РИС-П минимально из всех типов реакторов периодического действия.

Нужно отметить однако, что обеспечить возможность вести процессы в режиме РИС-П достаточно сложно. Как правило, тепловые эффекты химических и массообменных процессов приводят к тому, что при высоких концентрациях реактантов – и высоких скоростях процессов – очень трудно удержать температуру в реакторе в безопасных пределах; также трудно бывает предотвратить массовую лавинную кристаллизацию, выбросы реакционной массы и другие негативные явления. Кроме того, для сложных процессов с последовательно-параллельными реакциями максимальная концентрация не всегда позволяет достичь высокой селективности процесса и максимального выхода целевого продукта – что гораздо важнее высокой скорости процесса. Поэтому процессы РИС-П сравнительно редки в практике химической технологии БАВ.

Для поддержания безопасных и рациональных режимов ведения процессов, как правило, приходится ограничивать концентрации реактантов. Для этого необходимо загружать реагенты постепенно - в течение времени, сопоставимого с временем протекания процесса.

Кроме того, довольно часто из реактора необходимо отводить продукты, могущие вызвать побочные реакции, или сдвинуть равновесие  в нежелательную сторону, или снизить температуру и тем самым замедлить процесс. Как правило, это делают отгонкой, экстракцией или кристаллизацией.

Реализация этих технологических приёмов формирует два основных режима ведения периодических процессов: - - реакторы полупериодического действия – РИС-ПП;

- реакторы полупериодически-непрерывного действия – РИС-ППН.

1.2 Реакторы полупериодического действия – РИС-ПП.

Эта модель применяется к периодическим процессам, при осуществлении которых часть реагентов изначально находится в реакторе, а другие  загружают в течение времени, сопоставимого с временем протекания процесса. По окончании загрузки проводят выдержку, необходимую для достижения требуемого выхода целевого продукта. До окончания процесса продукты реакции из реактора не отводят. Поэтому все изменения концентраций и температуры обусловлены только происходящими в реакторе процессами.

Технологический цикл т.о. распадается на две фазы: дозирование и выдержка.

Рисунок   . Схема РИС-ПП

Рассмотрим  осуществляемую в РИС-ПП необратимую реакцию

A + В  ( D + E                                                                                                                      (III)

Будем считать, что раствор реагента В находится в реакторе, а раствор реагента А из мерника равномерно – т.е. с постоянным расходом - дозируют (сливают ) в реактор. Будем также считать, что изначально продукты реакции  D и Е в среде отсутствуют

Математическое описание процесса в фазе дозирования.

Масса веществ

Унос отсутствует:=  Gs =0

= GA=(АVA                                                                                                                               (22а)

Объёмный и массовый расходы постоянны

GA=Const                                                                                                                                      (22б)

VA =Const                                                                                                                                      (22в)

Отсюда

М = МО + GA(= МО + (VA(                                                                                                          (22г)

Скорость реакции (макрокинетика процесса)

Концентрация  А возрастает за счёт дозирования и убывает вследствие протекания реакции и увеличения объёма

реакционной среды

=     - WR  (1- ) - ( CА                                                                (23а)

Концентрация  В только убывает вследствие протекания реакции и увеличения объёма реакционной среды

= -    - WR  (1- )  - ( CВ                                                                             (23б)

где ( - т.н. коэффициент контракции, отражающий отклонение объёма раствора от аддитивности.

Температура (дифференциальный тепловой баланс определяется тепловыми эффектами химических и массо-обменных   процессов; энтальпией загружаемых продуктов; организованным теплообменом; мощностью диссипируе-

мой мешалкой и теплообменом с окружающей средой).

MCр*+ MACA = GA H - (V0+(VA( ) {ΔНR | WR | - ΔНm | Wm | }-КF Δ -  КПFП(Т-() +  NЖ      (23в)

Где H= ( mXIHIN -  удельная энтальпия раствора реагента А, Дж/кг;

HIN-  удельная энтальпия компонента I в растворе реагента А, Дж/кг;

mXI – массовая доля компонента I в растворе реагента А;

Гидродинамика (течение среды определяется перемешиванием)

NЖ = КN ( n3 d - мощность, диссипируемая (рассеиваемая мешалкой) в среде, Вт;                   (23г)

В фазе выдержки РИС-ПП идентичен РИС-П; процесс также описывется системой уравнений (18а)- (18г). Очевидно, что характеристическая система уравнений (23а)- (23г) весьма сложна; аналитические решения возможны только для реакций первого порядка и изотермических режимов.

Численное интегрирование системы уравнений  (23а)- (23г) для фазы дозирования и системы уравнений (18а)- (18г) для фазы выдержки при задании различных условий ведения процесса (начальной температуры – Т0; расхода реагента А - GA; температуры теплоносителя - t0; температуры окружающей среды - () получают зависимость концентраций и температур от времени; результаты представляют графически или в виде таблиц.

Рисунок  Графическая зависимость  концентраций и температуры  для РИС-ПП

1.3 Реакторы полупериодически-непрерывного действия – РИС-ППН.

Эта модель применяется к любым периодическим процессам, при осуществлении которых часть реагентов изначально находится в реакторе, а другие  загружают в течение времени, сопоставимого с временем протекания процесса. По окончании загрузки проводят выдержку, необходимую для достижения требуемого выхода целевого продукта. При этом как в фазе дозирования, так и в фазе выдержки часть продуктов реакции или избыток растворителя отводят из реактора.

Это наиболее сложный из всех режимов периодических процессов. Изменения концентраций и температуры обусловлены всей совокупностью происходящих в реакторе процессов. Для РИС-ППН не всегда даже возможно однозначно разделить цикл на фазы дозирования и выдержки.

Рисунок   . Схема РИС-ППН

Рассмотрим  осуществляемую в РИС-ППН необратимую реакцию

A + В  ( D + E                                                                                                                      (III)

Будем считать, что раствор реагента В находится в реакторе, а раствор реагента А из мерника равномерно – т.е. с постоянным расходом - дозируют (сливают ) в реактор. Будем также считать, что изначально продукты реакции  D и Е в среде отсутствуют

Математическое описание процесса

Масса веществ

Gs =0

= (GI - (Gs =  ((IVI - ((SVS                                                                                                      (24а)

где М – масса веществ в аппарате, кг;

(GI – суммарный массовый расход загружаемых веществ, кг/с;

(Gs– суммарный массовый расход отводимых веществ, кг/с;

Объёмные и массовые расходы постоянны

{GI; Gs }=Const                                                                                                                       (24б)

{VI; Vs }=Const                                                                                                                         (24в)

Отсюда

М = МО + ((GI - (Gs  )(= МО + ( ((IVI - ((SVS)(                                                                  (24г)

Объём среды в аппарате

V= M/(                                                                                                                                (24д)

Скорость реакции (макрокинетика процесса)

Концентрация  А возрастает за счёт дозирования и убывает вследствие протекания реакции, возможного уноса с отводимыми компонентами и увеличения объёма реакционной среды

=     - WR  (1- ) - ( CА                                                               (24е)

Концентрация  В только убывает вследствие протекания реакции, возможного уноса с отводимыми компонентами и увеличения объёма реакционной среды

= -     - WR  (1- )  - ( CВ                                                                            (24ж)

где ( - т.н. коэффициент контракции, отражающий отклонение объёма раствора от аддитивности.

Температура (дифференциальный тепловой баланс определяется тепловыми эффектами химических и массо-обменных   процессов; энтальпией загружаемых и отводимых продуктов; организованным теплообменом; мощностью диссипируемой мешалкой и теплообменом с окружающей средой).

MCр*+ MACA = (GAH- (GSH*S - V{ΔНR | WR | - ΔНm | Wm | }- КF Δ- КПFП(Т-() +NЖ        (24з)

Где  HS *= ( mXIHIN -  удельная энтальпия отводимого продукта S, Дж/кг;

Гидродинамика (течение среды определяется перемешиванием)

NЖ = КN ( n3 d - мощность, диссипируемая (рассеиваемая мешалкой) в среде, Вт;                       (24и)

Численным интегрированием системы уравнений  (24а)- (24и) при задании различных условий ведения процесса (начальной температуры – Т0; расхода реагента А - GA; температуры теплоносителя - t0; температуры окружающей среды - () получают зависимость концентраций и температур от времени; результаты представляют графически или в виде таблиц.

На основании полученных результатов делают вывод о соответствии типов и технических характеристик реакторов задачам проекта и производят выбор рациональных условий ведения процесса.

Критерии выбора.

1. Параметры процесса: температура, давление, расходы сред – должны находиться в пределах норм безопасности.

2. Достигаемый выход целевого продукта должен высоким, а количество побочных продуктов, отходов и потерь – минимальным.

3. Расход энергоносителей и их параметры должны быть минимально достаточными для гарантии управления процессом.

4. Скорости изменения температуры и давления не должны превышать пределов быстродействия современных средств КИПСА (dT/d( < 2 K/c; dP/d(<1 Бар/с).

5. Трудоёмкость процесса должна быть минимальной.

2.  НЕПРЕРЫВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Непрерывные процессы, несмотря на их относительную малораспространённость, важны для технологии БАВ. Для оценки их особенностей мы рассмотрим два вида аппаратов: аппараты с мешалками и трубчатые реакторы.

2.1. АППАРАТЫ С МЕШАЛКАМИ.

К непрерывным процессам в аппаратах с мешалками (как и к периодическим) – в случае маловязких и умеренновязких сред применима модель идеального смешения, формулируемая соотношениями (17а)-(17з). В данном случае её называют РИС-Н. РИС-Н имеют ряд существенных особенностей  сравнительно с периодическими процессами.

- Внутренний рабочий объём такого аппарата жёстко задан установкой переливного штуцера (температурные изменения не превосходят 1 %).  Поэтому объём реакционной массы также практически постоянен.

- Вследствие «идеальности» смешения концентрации всех веществ и температура практически постоянны и соответствуют конечным,  достигаемым на выходе из реактора.

Рисунок . Схема РИС-Н                                                       Рисунок . Схема изменений концентрации

и температуры в РИС-Н

Макрокинетика (скорость процесса)

= =                                                                       (25а)

==                                                                          (25б)

где ТО = v/V – среднее время пребывания реакционной массы в реакторе, с; - основной

характеристический параметр продолжительности непрерывных процессов.

MCр*+ MACA = (GA H-  (GSH*S - V {ΔНR | WR | - ΔНm | Wm | } - КF Δ- КПFП(Т-() +  NЖ    (25в)

Где  HS *= ( mXIHIN -  удельная энтальпия отводимого продукта S, Дж/кг;

Т.о. выражения дифференциального теплового баланса непрерывного и периодического процессов идентичны.

В РИС-Н после пуска  существует довольно непродолжительный период стабилизации режима

ТСТАБ ( 7ТО                                                                                                                               (26)

По истечении этого периода устанавливается стационарный режим

===0                                                                                                                                  (27)

Для стационарного режима справедливы основные соотношения

Концентрации

СA = СA0 – WR ТО                                                                                                                           (28а)

СВ = СВ0 – WR ТО                                                                                                                           (28б)

Температура может быть найдена из условия

(GSH*S  =  (GA H- V {ΔНR | WR | - ΔНm | Wm | } - КF Δ- КПFП(Т-() +  NЖ                                    (28в)

РИС-Н являются аппаратами с т.н. ступенчатым или дискретным контактом.

Выражения (28а)- (28в) иллюстрируют сказанное выше о скачкообразном характере изменения параметров в РИС-Н. Т.о., РИС-Н характеризуются наименьшими из всех типов реакторов концентрациями реагентов - соответственно – наименьшей движущей силой процесса.

С одной стороны, это недостаток – поскольку для достижения одинаковой степени превращения требуется максимальное время пребывания ТО  - и соответственно – наиболее громоздкий аппарат (при прочих равных условиях).

С другой стороны, это достоинство. В случае реакций с большим тепловым эффектом снижение скорости процесса уменьшает тепловые нагрузки и облегчает стабилизацию безопасных и оптимальных температурных режимов. Кроме того, если порядок целевой реакции ниже порядка побочных реакций – снижение концентраций приводит к росту выхода целевого продукта.

2.2 ТРУБЧАТЫЕ РЕАКТОРЫ

Трубчатые реакторы, в отличие от РИС-Н, являются аппаратами с т.н. непрерывным контактом. В них имеет место радиальный и осевой (обратный) конвективный и турбулентный перенос массы и импульса – т.н. обратная диффузия. При этом, конечно, основное направление переноса – соответствует координате процесса. В соответствии с этой особенностью физико-химии и гидродинамики процесса к трубчатым реакторам применяется в основном т.н. модель диффузионного реактора вытеснения – ДРВ-Н.

Обычно решения модели приводят (так же, как для РИС-Н) для стационарного режима. Путём критериальных преобразований (осреднения параметров процесса) получают следующие выражения.

Макрокинетика

-  + WR ТО  =0                                                                                                                     (29а)

Температура

-  + DaIII  + =0                                                                                                         (29б)

Рисунок . Схема  ДРВ-Н                                                       Рисунок . Схема изменений концентрации

и температуры в ДРВ-Н

МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНСЫ ХТП

Представленные выше модели процессов позволяют расчётным путём находить очень многие важные закономерности протекания ХТП: определять допустимые температурные режимы; рассчитывать реальную продолжительность процедур загрузки реагентов и выдержек; находить параметры и расход энергоносителей; вычислять выходы целевых и побочных продуктов; находить оптимальные режимы.

Однако очевидно, что такие расчёты весьма сложны. Кроме того  – что гораздо важнее – их корректная реализация требует выполнения большого объёма экспериментальных исследований; поскольку без соответствующих данных о свойствах веществ; о механизмах, кинетике и термодинамике процессов (и многих других) любые расчёты будут недостоверны. Наконец, очень многие задачи проектирования можно решить более простыми методами. Главнейший из таких методов –  метод материального и теплового балансов.

Материальный баланс выражает закон сохранения массы и закон сохранения количества вещества применительно к ХТП. Тепловой баланс соответственно – закон сохранения энергии. Оба баланса теснейшим образом связаны с динамикой процесса, поскольку, выражаясь языком теоретической физики – являются интегралами ХТП.

Для объективности и полноты анализа рассмотрим наиболее сложный процесс: РИС-ППН.

Произведём некоторые преобразования уравнений (24а)-(24з).

1. Перейдём от концентраций к количеству вещества:

VdC = dN.                                                                                                                                  (30а)

2. Для продуктов реакции справедливо:

WRI d( = d(I                                                                                                                               (30б)

где (I – выход продукта I.

3. Наконец, для  исходных реагентов справедливо:

((I-1 WRI d( = ((I-1 d(I = dXА                                                                                                        (30в)

где  (I – стехиометрический коэффициент для реакции образования продукта I  из главного субстрата А;

XА – степень превращения А.

Подстановкой  условий (25а)- (25в) модифицируем уравнения (24а), (24е), (24ж), (24з).

dMI = dM + dMs                                                                                                                        (31а)

dNA= dNB = N0(1-dX) =- ((I-1 d(I                                                                                                 (31б)

MСрdT + MAСАdTА =

= HdMI -  H*S dMS - ( ΔНR (I-1 d(I -( ΔНm | Wm | - КF Δd( - КПFП(Т-()d( + NЖd(                    (31в)

Систему уравнений  (26а)- (26в) можно проинтегрировать с получением следующих соотношений баланса.

1. МАССА ВЕЩЕСТВ

( MI = ( M + ( Ms                                                                                                                         (32а)

2. КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВА

2.1 ИСХОДНЫЕ РЕАГЕНТЫ

ГЛАВНЫЙ СУБСТРАТ - А

NA = NA0(1-X)                                                                                                                          (32б)

Где NA0 – исходное (загруженное) количество субстрата А, кмоль.

ВТОРОЙ СУБСТРАТ - В

NВ = NВ0 - NA0 X                                                                                                                     (32в)

Где NВ0 – исходное (загруженное) количество субстрата В, кмоль.

2.2 ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ

Количество любого полученного продукта I, кмоль, даётся выражением

NI = NI0 + NA0 (I-1(IХ                                                                                                                               (32г)

(IХ – химический выход продукта I.

Где NI0 – исходное (загруженное) количество продукта I, кмоль;

Соответственно, масса любого полученного продукта, кг,  I даётся выражением

MI = MmI NI                                                                                                                                  (32д)

Где MmI – молярная масса продукта I, кг/кмоль.

3. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ХТП

Тепловой баланс удобно привести к виду

Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q9 = Q5 + Q6+ Q7+ Q8                                                                                      (33)

При этом

Q1 =  ( MIЗ HIЗ* = ( NIЗ HЗ – теплота, внесённая с исходными реагентами, Дж;                             (28б)

Где HIЗ, HIЗ* - соответственно, молярная и удельная энтальпия загруженных веществ.

Q2 = -КF Δd(  ( - КF Δ ( - теплота, подведённая в теплообменном устройстве, Дж      (28в)

Q3 = (-NA0) ((I-1(IХ ΔНRI  - суммарная теплота химических реакций, Дж;                                        (28г)

где ΔНRI - тепловой эффект реакции I, Дж/кмоль

Q4 = (-NA0) ((I-1(Im ΔНRm  - суммарная теплота массообменных процессов, Дж;                               (28д)

где ΔНRm (Im - тепловой эффект массообменного процесса I, Дж/кмоль;

(Im- выход массообменного процесса I на главный исходный субстрат А.

Q5 = MAСА (tАК - tА0) – теплота, накопленная в нагретом/охлаждённом корпусе реактора, Дж        (28е)

где  MA – масса корпуса аппарата, кг;

tАК , tА0 – конечная и начальная средняя температура корпуса, ОС;

Q6 = ( MI HI* = ( NI HI – теплота, накопленная продуктами в реакторе, Дж;                                     (28ж)

Где HI, HI* - соответственно, молярная и удельная энтальпия накопленных веществ, Дж/кмоль.

Q7 =  ( MS HS* = ( NS HS – теплота продуктов, отведённых из реактора, Дж;                                    (28з)

Где HIЗ, HIЗ* - соответственно, молярная и удельная энтальпия отведённых веществ, Дж/кмоль.

Q8 =  КПFП(Т-()d(  ( КПFП(ТСР -() ( - теплота, потерянная в окружающую среду, Дж            (28и)

где ТСР – средняя температура в аппарате

Q9 =  ( NЖСР (      теплота, выделенная в среду работающей мешалкой                            (28к)

где NЖСР – средняя мощность, диссипируемая мешалкой в среде, Вт.

Энтальпии веществ (молярные или удельные) выражают по термохимической шкале относительно стандартной (опорной) температуры   Т=298,15 К (25,00 ОС).

Таблица   - Выражение энтальпии веществ

| Состояние при t=25 ОС | Состояние при температуре t |
| --- | --- |
|  | Твёрдое | Жидкое | Газообразное |
| Твёрдое | Ср ТВ (t-25) | Ср ТВ (tПЛ -25)+ ΔНПЛ + Ср Ж (t- tПЛ) | Ср ТВ (tПЛ -25)+ ΔНПЛ + Ср Ж (tКИП - tПЛ) +ΔН ИСП + Ср Г (t - tКИП) |
| Жидкое | Ср Ж (tПЛ -25)- ΔНПЛ + Ср Ж (t- tПЛ) | Ср Ж (t -25) | Ср Ж (tКИП - 25) +ΔНИСП + Ср Г (t - tКИП) |
| Газообразное | Ср Г (tКИП -25)- ΔНИСП - Ср Ж (tКИП - tПЛ) - ΔНПЛ + Ср ТВ (t - tПЛ) | Ср Г (tКИП -25)- ΔНИСП - Ср Ж (tКИП - t) | Ср Г (t -25) |
| В случаях, когда процесс протекает в разбавленных средах, а фазовое состояние реагентов и продуктов не меняется – все выражения упрощаются до: Н = СPt |