7. СЕПАРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. ПРИМЕНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СЕПАРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ХПБАВ.

Этим термином мы будем обозначать машины и аппараты для гидромеханических процессов разделения гетерогенных систем. Гидромеханические процессы разделения имеют большое значение для выделения продуктов синтеза, особенно твёрдых; очистки конденсированных и газообразных отходов. В технологии БАВ применяются практически все виды сепарационного оборудования (СО). Технологическая классификация СО приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Технологическая классификация сепарационного оборудования

| Потенциал | Виды СО | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1. Силы тяжести | Осадительные камеры; жалюзийные пылеуловители | 1. Очистка воздуха в приточных вентсистемах. 2. Очистка газовых выбросов (стадии ПО и ОБО) |
|  | Отстойники | 3. Очистка стоков (ОБО) |
| 2. Силы давления | Фильтры перегородочные для газов и жидкостей | 1. Выделение твёрдых продуктов синтеза (ТП). 2. Отделение отработанных сорбентов (ТП). 3. Отделение твёрдых отходов (ПО, ОБВ и ОБО); |
|  | Мембранные фильтры | 1. Разделение коллоидных систем и истинных растворов (нанофильтрование и обратный осмос) |
| 3. Центробежные и аэроподъёмные силы | Воздушно-проходные и циркуляционные сепараторы | 1. Камеры аэрофонтанных пневмосушилок 2. Очистка газовых выбросов (ОБВ) |
|  | Циклоны | 1. Камеры циклонных и трубно-циклонных пневмосушилок. 2. Узлы загрузки-выгрузки систем пневмотранспорта. 3. Очистка воздуха и газовых выбросов (ОБВ) |
|  | Гидроциклоны | 1. Предварительное концентрирование суспензий в процесса фильтрования/центрифугирования (ТП). 2. Разделение эмульсий. 3. Очистка стоков (ПО и ОБО) |
|  | Центрифуги | 1. Разделение суспензий |
|  | Суперцентрифуги | 1. Разделение золей, гелей и растворов полимеров |
|  | Жидкостные сепараторы | 1. Разделение эмульсий (реже – суспензий с сжимаемым осадком) |
| 4. Электростатические силы | Электросепараторы | 1. Разделение и очистка золей (ТП и ОБО). 2. Пылегазоочистка (узлы рукавных фильтров). |
| 5. Магнитные силы | Магнитные сепараторы | 1. Выделение дисперсных катализаторов (Fe, Ni, Co, Pd) - (ТП). 2. Очистка газов, жидкостей и сыпучих продуктов от ферропримесей (ТП, ПО, ОБО). |

Ввиду недостатка объёма лекций основное внимание будет уделено аппаратуре, используемой для выделения продуктов на стадиях и операциях ТП, т.е. – перегородочным и мембранным фильтрам; центрифугам и суперцентрифугам;  жидкостным сепараторам; магнитным сепараторам.

7.2. ВОЗДУШНО-ПРОХОДНЫЕ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ.

ЦИКЛОНЫ. ГИДРОЦИКЛОНЫ.

Воздушно-проходные сепараторы используют эффект резкого уменьшения скорости несущего потока газа при расширении камеры, что ведёт к изменению гидродинамического режима от уноса до седиментации дисперсной фазы. Для технологии БАВ они в основном значимы как рабочие камеры аэрофонтанных пневмосушилок. Аналогичными узлами  циклонных и трубно-циклонных пневмосушилок являются циклоны и циркуляционные сепараторы. Поэтому данные устройства будут рассмотрены подробнее в разделе «Сушильное оборудование».

Как известно из курса ПАХТ, циклоны и циркуляционные сепараторы широко используют в системах воздухоочистки в комбинации с рукавными фильтрами. Ещё один важный аспект – применение циклонов в качестве узлов загрузки-выгрузки систем пневмотранспорта продуктов; это позволяет механизировать и привести в соответствие с требованиями GMP многие процессы перегрузки продуктов из фильтров и центрифуг в сушилки, смесители и дозаторы.

Гидроциклоны в основном применяют для предварительного концентрирования (сгущения) суспензий и эмульсий с объёмной долей дисперсной фазы φД ≤5 % в установках непрерывного фильтрования/центрифугирования или сепарации. Такой приём позволяет существенно снизить нагрузку на основной аппарат (фильтр, центрифугу, сепаратор) и повысить эффективность работы всей установки.

7.4. ФИЛЬТРЫ

7.4.1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ФИЛЬТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1. ВОЛОКНИСТЫЕ ТКАНЫЕ И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Перегородки на основе  тканых и нетканых (бумага, картон, сукно и войлок) волокнистых материалов широко используют для отделения продуктов синтеза в нутч-фильтрах, друк-фильтрах, рамных фильтр-прессах, листовых фильтрах; центрифугах с ручной выгрузкой осадка.

Ткани из натуральных и искусственных волокон, бумага, картон, сукно и войлок отличаются большей удерживающей способностью по сравнению с тканями из синтетических волокон и стеклотканями. Однако первые выделяют ворсинки, загрязняющие продукт, а последние – нет. В этой связи для эффективного фильтрования - особенно готовых АФC, -  применяют многослойные перегородки, где нижний слой (подложка) обеспечивает полное (без проскока, вызывающего механические потери) удержание осадка, а верхний предотвращает засорение продукта ворсинками (Рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 Схема многослойной

мягкой гибкой перегородки

4

2

1

1. Фильера

2. Подложка (плотная ворсистая) – бельтинг/диагональ          3

3. Слой/слои фильтровальной бумаги

4. Покровный слой (неворсистый)

Фильтровальную бумагу и специальные сорта картона используют также в фильтрах грубой очистки масел и теплоносителей в энергоустановках.

Углеродно-волоконные фильтры применяют также для тонкой очистки растворов полуподуктов и субстанций, растворителей и воды в производствах особо чистых препаратов (в первую очередь - биотехнологи); по существу это нанотехнологии.

2. ДРЕНАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ («подушки»)

Дренажные материалы самостоятельно применяют практически только в гидростатических песочных и угольно-песочных фильтрах систем водоочистки. Во всех остальных случаях их используют как дренажные «подушки» комбинированных перегородок.

3. ПЛЕНКИ

Плёнки используют в мембранных установках для ультра- и нанофильтрования., диализа и обратного осмоса. В таблице 7.1 в качестве примера приведены лишь самые распространённые плёночные материалы. Это чрезвычайно перспективный класс сепарационной техники, реализующий нанотехнологии.

4. СЕТКИ

Сетки из нержавстальных и титановых нитей отличаются высокой прочностью, термической и коррозионной стойкостью. Однако размеры пор в таких сетках  составляют не менее 50 мкм; поэтому их удерживающая способность (размеры улавливаемых частиц) - наименьшая.  Самостоятельно их применяют для отделения продуктов с размерами частиц свыше 100 мкм в фильтрах и центрифугах с механизированной выгрузкой осадка; в патронных фильтрах грубой очистки воды, конденсата, масел и теплоносителей в энергоустановках.  В ХПБАВ такие сетки чаще всего используют в качестве  подложек и защитных верхних слоёв комбинированных перегородок в фильтрах и центрифугах с ножевой или скреперной выгрузкой осадка.

5. КОМБИНИРОВАННЫЕ

5.1. МЯГКИЕ НЕГИБКИЕ

Мягкие негибкие перегородки типа «ткань+дренаж» или «ткань+бумага+дренаж» в технологии БАВ чрезвычайно широко используют в процессах очистного фильтрования растворов субстанций и растворителей от отработанных сорбентов и твёрдых загрязнений. Схема такой перегородки приведена на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2 - Схема многослойной

мягкой негибкой перегородки

1. Фильера

2. Подложка

3. Слой/слои фильтровальной бумаги

4. Покровный слой

5. Дренажный слой («подушка»)

Рисунок 7.3 – Аппаратурная схема узла

фильтрования с намыванием  «подушки»

1. Фильтр

2. Аппарат для приготовления пульпы сорбента

3. Смотровой фонарь

4. Промежуточный сборник

5. Сборник основного фильтрата

6. Контейнер для отработанного сорбента

“Подушку” в таких процессах готовят in situ.  Параллельно с ходом основного процесса и подготовкой фильтра Ф-1 в суспензаторе А-2 готовят пульпу сорбента в соответствующем растворителе. Пульпу передают в фильтр Ф-1  и фильтруют, собирая  фильтрат в сборник Сб-3; цикл повторяют. Пока не будет получен совершенно прозрачный  фильтрат – тогда установка готова к работе.

Дренажный сорбент кольматирует (забивает) слишком большие поры в фильтровальной перегородке: это увеличивает гидравлическое сопротивление фильтра, но гарантирует высокое качество очистки раствора от тонкодисперсного материала. «Подушку», как правило,  можно использовать один-два раза; растворитель – многократно.

5.2. ЖЁСТКИЕ ГИБКИЕ

Жёсткие гибкие комбинированные перегородки (рисунок 7.4.) применяют во всех фильтрах (нутч-фильтрах; друк-фильтрах; камерных фильтр-прессах; барабанных и дисковых фильтрах) и во всех фильтрующих центрифугах (ножевых; шнековых; поршневых; скреперных) – в которых осадок выгружается срезанием с фильтрующей поверхности. Прочная металлическая сетка играет роль механической защиты плотного мягкого фильтрующего слоя от механических повреждений.

Рисунок 7.4 - Схема многослойной

мягкой негибкой перегородки

1. Фильера                                                                                4

2. Подложка (крупноячеистая сетка)                                     3

3. Фильтровальный слой                                                         2

4. Покровный слой (мелкоячеистая сетка)                             1

5. Крепёжный болт-фиксатор

6. МИКРОПОРИСТЫЕ

Микропористые жёсткие негибкие перегородки – металлопорошковые (нержавсталь и титан); керамические; фторопластовые - в виде цилиндрических трубок-патронов или плоских полых двухсторонних дисков-тарелок являются основным рабочим узлом современных патронных и тарельчатых фильтров. Металлопорошковые и керамические сплошные плиты-диски используют как фильеры в механизированных нутч- и друк-фильтрах.

Недостатком фторопластовых элементов является их низкая температурная стойкость и непрочность; достоинство – высокая химическая инертность. Керамические элементы более прочны; способны работать при температурах порядка 300 ОС;  но хрупки и ограниченно стойки в сильно щелочных и фосфатных средах, нестойки к фторидным средам. Металлопорошковые элементы исключительно прочны; предел рабочих температур превышает 500 ОС; недостаток – меньшая стойкость к кислым и окисляющим средам.

Особое достоинство этих материалов – способность удерживать частицы субмикронного размера. Фильтры с такими элементами не нуждаются в использовании дополнительных фильтрматериалов, применении дренажных слоёв и иных аналогичных приёмах. В тарельчатых фильтрах осадок, как правило, выгружают вибрацией через нижний спуск; в патронных – пневмо- или гидроударом также через нижний спуск; в ёмкостных фильтрах – механическим скребком-мешалкой через боковой люк или - с переворачиванием фильтра - через нижний спуск.

Процесс фильтрования эффективен, максимально технологичен (нет вспомогательных процедур), производителен. Поэтому соответствующая аппаратура, несмотря на дороговизну,  находит всё более широкое применение.

7.3.2. ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 7.5 – Свойства основных фильтровальных материалов и перегородок

| Вид | Класс | Применение |
| --- | --- | --- |
|  |  | рН | Стойкость | dMIN, мкм | ΔР, МПа | tMAX, OC | GMP | Rп |
|  |  |  | Орган. | Окислит. |  |  |  |  |  |
| 1. ВОЛОКНИСТЫЕ ТКАНЫЕ И НЕТКАНЫЕ |
| 1.1. Бязь | Мягкие гибкие | 1…10 | Х | О | 1…5 | 0,5 | 100 | - | 1E5 |
| 1.2. Диагональ |  | 1…10 | Х | У | 0,5…2 | 1 | 200 | - | 4E5 |
| 1.3. Бельтинг |  | 1…12 | Х | У | 0,5…2 | 1 | 200 | - | 5E5 |
| 1.4. Сукно и войлок |  | 0…12 | Х | У | 0,5…2 | 1 | 200 | - | 5E5 |
| 1.5. Нитрон (ПАН) |  | 2…10 | У | О | 1…5 | 1 | 100 | + | 1E5 |
| 1.6. Лавсан |  | 1…10 | У | У | 2…10 | 1 | 100 | + | 1E5 |
| 1.7. Полипропилен |  | -1…10 | У | О | 2…10 | 0,5 | 100 | + | 1E5 |
| 1.8. Стеклоткань |  | -11…14 | В | В | 2…10 | 0,5 | 300 | - | 1E5 |
| 1.9. Бумага/картон |  | 0…10 | Х | О | 0,5…1 | 0,5…2 | 150 | - | 1E6 |
| 1.9. Углеродные волокна |  | -11…19 | В | Х | 0,1…1 | 2,5 | 300 | + | 1E6 |
| 2. ДРЕНАЖНЫЕ («подушки») |
| 2.1. Уголь | Мягкие негибкие | -11…16 | В | У | 0,01..0,1 | 0 | >1000 | - | (0,1..5) E15* |
| 2.2. Силикаты (перлит, кизельгур и т.п.) |  | -8…14 | В | В |  |  | >500 |  |  |
| 2.3. Древесная мука |  | 0…12 | Х | Н |  |  | <200 |  |  |
| 2.4. Песок+уголь |  | -8…14 | В | В | >0,1 | 0 | - | - |  |
| 3. ПЛЕНКИ |
| 3.1. Нитрон (ПАН) | Мягкие гибкие | 2…10 | У | О | 10-…10-3 | 0,5…1 | 100 | + | 1E16* |
| 3.2. Лавсан |  | 1…10 | У | У |  |  | 100 | + | 1E16* |
| 3.3. Тефлон |  | -11…19 | B | B |  |  | 150 | + | 1E16* |
| 4. СЕТКИ |
| 4.1. Нерж. Сталь | Жёсткие гибкие | -11…19 | B | B | 5..50 | 5 | >500 | + | 1E6 |
| 4.2. Титан |  | -11…19 | B | B |  |  |  |  |  |
| 5. КОМБИНИРОВАННЫЕ |
| 5.1. Сетка+ ткань | Жёсткие гибкие | Определяются свойствами ткани и дренажа |
| 5.2. Ткань+дренаж / ткань+бумага+дренаж | Мягкие негибкие |  |
| 6. МИКРОПОРИСТЫЕ |
| 6.1. Нерж. СтальБ | Жёсткие негибкие | -11…19 | B | B | 0,05..0,1 | 25 | >500 | + | 1E16* |
| 6.2. ТитанВ |  | -11…19 | B | B |  |  |  |  |  |
| 6.3. Тефлон |  | -11…19 | B | B |  | 2,5 | 150 | + | 1E16* |
| 6.4. Керамика |  | -11…14 | B | B |  | 2,5 | 300 | + | 1E16* |

Примечания А) коррозионная стойкость сталей определяется сочетанием кислотных и окислительных свойств среды.

Б) Титан стоек в средах, не содержащих влажных галогенов и галогенводородов.

* - R = R*толщину

7.6. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФИЛЬТРОВ И ЦЕНТРИФУГ.

Применение фильтров и центрифуг даёт технологу значительную свободу выбора; жёстких однозначных норм и неких предписаний здесь нет. Однако особенности конструкции и принципов работы фильтров и центрифуг позволяют

дать общие рекомендации относительно условий их применения.

7.6.1. ФИЛЬТРЫ

Условия применения фильтров очень разнообразны. Один и тот же тип фильтра зачастую можно применить и для выделения продукта синтеза и для очистного фильтрования раствора либо жидкого продукта.

Фильтры принципиально не следует применять для отделения сильноуплотняемых тиксотропных осадков.

1. Нутч-фильтры. Статические нутч-фильтры предпочтительнее использовать для выделения небольших количеств полупродуктов в маломасштабных – в т.ч. – опытных производствах. Закрытые механизированные нутч-фильтры применимы и для очистного фильтрования и для выделения продуктов.

2. Друк-фильтры. Статические друк-фильтры предпочтительнее использовать для очистного фильтрования жидких продуктов (в т.ч., растворов) от примесей и отработанных сорбентов  при объёмной доле осадка  до (2…3) %. Для выделения продуктов они эффективно применимы в маломасштабных – в т.ч. – опытных производствах, поскольку их эксплуатация требует, как правило, ежесерийной замены фильтрующей перегородки (трудоёмкая ручная работа). Механизированные друк-фильтры применимы и для очистного фильтрования и для выделения продуктов. Ввиду возможности многократной промывки в режиме репульпирования осадка, механизации процедур выгрузки продукта, автоматизации управления процессом и соответствия GMP – эти фильтры во многих случаях не уступают и даже порой превосходят центрифуги по технологической эффективности. При организации непрерывных процессов следует использовать батареи из 2-4 работающих циклически друк-фильтров.

3. Рамные и листовые фильтр-прессы. Все фильтр-прессы можно использовать и для очистного фильтрования и для выделения продуктов. Открытые рамные фильтр-прессы не соответствуют  GMP; капсулированные .камерные фильтр-прессы соответствуют  GMP для процессов очистного фильтрования;  фильтры типа ФПАКМ вполне соответствуют  GMP. Рабочая поверхность типовых фильтр-прессов: 25-800 м2;  т.е., они предназначены для высокопроизводительных процессов, редких в производствах БАВ.

4. Патронные и тарельчатые фильтры. Вполне соответствуют  GMP. По эффективности равно применимы и для очистного фильтрования и для выделения продуктов. В настоящее время в ХПБАВ эти фильтры применяют главным образом для очистного фильтрования.

5. Барабанные и дисковые фильтры. Вполне соответствуют  GMP. Применимы и для очистного фильтрования и для выделения продуктов. В настоящее время в ХПБАВ (как и во всех отраслях ТОС) эти фильтры применяют главным образом для выделения продуктов в непрерывных процессах.

Конструкция вертикальных фильтров (рамных, листовых, патронных, тарельчатых) такова, что они работают только в условиях полного затопления внутренней камеры разделяемой суспензией – как только обнажается лишь маленькая часть поверхности фильтрования,   происходит дросселирование газа сквозь фильтр – и фильтрование останавливается.  Т.о., не занятый патронами, листами или тарелками внутренний объём фильтра представляет собой т.н. «мёртвую» зону. «Мёртвый» объём (хотя и незначительный) присущ также друк-фильтрам со сферической фильерой.

Для преодоления этого эффекта применяют ряд приёмов, приведённых в таблице - ….

Таблица . - Приёмы обеспечения полноты фильтрования

| Приём | Тип процесса |
| --- | --- |
| 1. Длительное фильтрование с применением батареи фильтров с непрерывно-циклическим режимом работы | Непрерывный |
| 2. Дофильтровывание остатков через встроенный нижний патрон | Периодический. Непрерывный – в периоды остановки производства. |
| 3. Полное вытеснение маточного раствора из фильтра промывной жидкостью. Расход промывки VПР = (3…5)Vвн |  |

Горизонтальные фильтры (ёмкостные, ФПАКМ) – этого недостатка лишены.

7.7. ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА И  СКОРОСТЬ ФИЛЬТРОВАНИЯ

7.7.1. ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА

Наиболее надёжный способ оценки  требуемой поверхности фильтрования основан на учёте количества осадка и допустимой толщины слоя. Общих рекомендаций здесь не существует; однако можно предложить приблизительную корреляцию допустимой толщины слоя с размерами частиц и  удельным сопротивлением осадка.

| Размер частиц d, мкм | >1000 | 100…1000 | 50…100 | 25…50 | 10…25 | 5…10 | 1…5 | <1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное сопротивление RОС, м-2 | 106…107 | 107… 109 | 109… 1011 | 1010… 1012 | 1011… 1013 | 1012… 1014 | 1013… 1016 | 1015… 1018 |
| Толщина слоя, δСЛ, см | 15…20 | 10…15 | 5…8 | 3…5 | 3…4 | 2…3 | 1…2 | ≤1 |

В отсутствие экспериментальных данных сопротивление осадка можно оценить по формуле Козени-Кармана

Где d – эквивалентный диаметр частиц осадка, м;

ε  - порозность (свободный объём) слоя осадка.

Кроме того, для ряда фильтров (камерных, рамных, тарельчатых, патронных, листовых, дисковых) – существуют ограничения толщины осадка, предопределённые конструкцией. Эти сведения приводят в паспортах фильтров.

ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА ВЫЧИСЛЯЮТ ИЗ УСЛОВИЙ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА.

Плоские фильтры

Где МУСО – масса условно сухого осадка, кг;

ρТ – плотность материала истинная, кг/м3;

Цилиндрические фильтры (барабанные, патронные)

В этих фильтрах фильтрование может происходить как на внешней, так и на внутренней поверхности фильтра. Обычно в паспорте или каталоге указывают диаметр элементов d0 и их число n. В таком случае задача сводится к вычислению необходимой длины цилиндрического элемента L.

Наружное  фильтрование

Внутреннее фильтрование

7.7.2. СКОРОСТЬ ФИЛЬТРОВАНИЯ

Как известно, скорость фильтрования (определённая как объём фильтрата, проходящий через единичную поверхность перегородки в единицу времени) в общем  случае описывается уравнением Рута-Кармана

Где = V/F – удельный объём фильтрата, м;

ΔРФ – давление фильтрования, Па;

μ – вязкость фильтрата, Па.с;

- удельное сопротивление осадка, м-2;

- сопротивление перегородки, м-1;

- толщина слоя осадка, м;

- относительная массовая концентрация осадка в фильтрате, кг/м3.

Удельное сопротивление осадка

Сопротивление осадков в общем случае зависит не только от их дисперсности и порозности, но также – от давления и продолжительности фильтрования

-

При m=k=0 – несжимаемый осадок;

k=0 и m>0 – мгновенносжимаемый осадок;

k>0 и m>0 – тиксотропный осадок

Сопротивление перегородки

Полное сопротивление перегородки складывается из сопротивления самой и кольматирующего слоя осадка. Этот слой образуется на всех типах перегородок в начальный период фильтрования. С одной стороны, это повышает эффективность отделения наиболее мелких частиц (эффект «подушки»), с другой стороны, - приводит к возрастанию сопротивления.  Толщину его можно принять равной

δ*= (0,01…0,25) мм, т.е. (0,00001…0,00025) м. Отсюда получаем

Продолжительность фильтрования

Для несжимаемых  и мгновенносжимаемых осадков уравнение Рута-Кармана имеет аналитическое решение, которое для плоских фильтров выглядит следующим образом.

Продолжительность

Параметры уравнения фильтрования

СФ  =

КФ  =

Таблица 7.6 – Области и условия применения фильтров.

| Тип фильтра Соответствие GMP (+/-) | Свойства суспензии | Условия процесса |
| --- | --- | --- |
|  | Размер частиц, dMIN, мкм | Объёмная доля осадка, φД, % | Скорость седиментации WOC, мм/с | Целевой выделяе-мый продукт | Режим процесса | Скорость накопления осадка loc, мм/мин | Нагрузка по фильтрату vф104, м/с |
| 1. Нутч-фильтр статический (-) | 1 | ≤30 | Не ограничена | Осадок+ фильтратА | Перио- диче- ский | ≤20 | ≤5 |
| 2. Нутч-фильтр меха-низированный (+) | 1 | ≤30 |  | Осадок+ фильтратА |  | ≤20 | ≤5 |
| 3. Друк-фильтр статический (-) | 0,5 | ≤50 |  | Фильтрат |  | ≤40 | ≤15 |
| 4. Друк-фильтр меха- низированный (+) | 0,1…0,5 | ≤50 |  | Осадок+ фильтратА |  | ≤40 | ≤15 |
| 5. Патронный (+) | 0,1 | ≤10 | ≤10 | ФильтратБ Осадок |  | ≤20 | ≤20 |
| 6. Тарельчатый (+) | 0,1 | ≤10 | ≤10 | Осадок+ ФильтратА |  | ≤20 | ≤20 |
| 7. Фильтр-пресс рамный капсулированный (-) | 0,5 | ≤30 | ≤20 | Осадок фильтрат |  | ≤20 | ≤20 |
| 8. Фильтр-пресс рамный открытый (-) | 0,5 | ≤30 | ≤20 | ОсадокБ фильтрат |  | ≤20 | ≤20 |
| 9. Фильтр-пресс камерный (ФПАКМ) (+) | 0,5 | ≤40 | Не ограничена | ОсадокБ фильтрат |  | ≤20 | ≤20 |
| 10. Барабанный вакуумный (+/-)В | 1 | ≤10 | ≤20 | ОсадокБ фильтрат | Непре-рывный | ≤20 | ≤15 |
| 10. Барабанный напорный (+/-)В | 1 | ≤20 | Не ограничена | ОсадокБ фильтрат |  | ≤20 | ≤10 |
| 11. Дисковый вакуумный (+/-)В | 1 | ≤10 | ≤20 | ОсадокБ фильтрат |  | ≤20 | ≤5 |
| 10. Дисковый напорный (+) | 1 | ≤20 | Не ограничена | ОсадокБ фильтрат |  | ≤20 | ≤15 |
| 12. Сеточный (+) | 10 | 0,1…1 | ≤1 | Фильтрат | Перио- дический | ≤0,2 | ≤10 |
| 13. Волоконный (+) | <0,1 | 0,1…0,5 | ≤1 | Фильтрат |  | ≤0,2 | ≤10 |

Примечания:  А) Одинаково пригоден для отделения дисперсного продукта и очистки жидкости. Б) В числителе дроби указан наиболее частый вид продукта; в знаменателе – относительно редкий. В) Герметизированные фильтры соответствуют; открытые – нет.

7.6.2. ЦЕНТРИФУГИ.

Применение центрифуг в целом более однозначно сравнительно с фильтрами. Центрифуги сравнительно редко применяют для очистного фильтрования жидких продуктов; главным образом - для выделения продуктов синтеза.

Если осадок сжимаемый (тиксотропный), следует применять только осадительные центрифуги. Другие аспекты применения определяются  режимом производства, требованиями GMP и особенностями технологии.

Таблица 7.7 – Области и условия применения центрифуг.

| Тип центрифуги | Условия применения |
| --- | --- |
|  | Тип осадка | Режим процесса | Промывка | Выгрузка | GMP |
| Маятниковые | ОМБ | Сжимаемый | Периодичес-кий | Многократная | Ручная | - |
|  | ФМБ | Жёсткий |  |  | Механическая | + |
| Бортовые | ФВБ | Жёсткий |  | Многократная | Ручная | - |
|  | ОВБ | Сжимаемый |  |  | Механическая | + |
| Днище-вые | ОМД | Сжимаемый |  | Многократная | Ручная | - |
|  | ФМД | Жёсткий |  |  | Механическая | + |
| Ножевые | ОГН | Сжимаемый |  | Многократная | Механическая | + |
|  | ФГН | Жёсткий |  |  |  |  |
| Поршневые | ОГП | Сжимаемый |  | Однократная | Механическая | + |
|  | ФГП | Жёсткий |  |  |  |  |
| Скрепер-ные | ФСВ | Жёсткий |  | Многократная | Механическая | + |
|  | ФСД | Жёсткий |  |  |  |  |
| Подвес-ные | ОПБ | Сжимаемый |  | Многократная | Ручная | - |
|  | ОПД |  |  |  | Механическая | + |
|  | ФПД | Жёсткий |  | Многократная | Ручная | - |
|  | ФПБ |  |  |  | Механическая | + |
| Шнековые | ОГШ | Сжимаемый | Непрерывный | Однократная | Механическая | + |
|  | ФГШ | Жёсткий |  |  |  |  |
| Инерционные | ОИВ | Сжимаемый | Непрерывный | Однократная | Механическая | + |
|  | ФИВ | Жёсткий |  |  |  |  |

Таблица 7.5 – Свойства основных фильтровальных материалов и перегородок

| Вид | Класс | Применение |
| --- | --- | --- |
|  |  | рН | Стойкость | dMIN, мкм | ΔР, МПа | tMAX, OC | GMP |
|  |  |  | Орган. | Окислит. |  |  |  |  |
| 1. ВОЛОКНИСТЫЕ ТКАНЫЕ И НЕТКАНЫЕ |
| 1.1. Бязь | Мягкие гибкие | 1…10 | Х | О | 1…5 | 0,5 | 100 | - |
| 1.2. Диагональ |  | 1…10 | Х | У | 0,5…2 | 1 | 200 | - |
| 1.3. Бельтинг |  | 1…12 | Х | У | 0,5…2 | 1 | 200 | - |
| 1.4. Сукно и войлок |  | 0…12 | Х | У | 0,5…2 | 1 | 200 | - |
| 1.5. Нитрон (ПАН) |  | 2…10 | У | О | 1…5 | 1 | 100 | + |
| 1.6. Лавсан |  | 1…10 | У | У | 2…10 | 1 | 100 | + |
| 1.7. Полипропилен |  | -1…10 | У | О | 2…10 | 0,5 | 100 | + |
| 1.8. Стеклоткань |  | -11…14 | В | В | 2…10 | 0,5 | 300 | - |
| 1.9. Бумага/картон |  | 0…10 | Х | О | 0,5…1 | 0,5…2 | 150 | - |
| 1.9. Углеродные волокна |  | -11…19 | В | Х | 0,1…1 | 2,5 | 300 | + |
| 2. ДРЕНАЖНЫЕ («подушки») |
| 2.1. Уголь | Мягкие негибкие | -11…16 | В | У | 0,01..0,1 | 0 | >1000 | - |
| 2.2. Силикаты (перлит, кизельгур и т.п.) |  | -8…14 | В | В |  |  | >500 |  |
| 2.3. Древесная мука |  | 0…12 | Х | Н |  |  | <200 |  |
| 2.4. Песок+уголь |  | -8…14 | В | В | >0,1 | 0 | - | - |
| 3. ПЛЕНКИ |
| 3.1. Нитрон (ПАН) | Мягкие гибкие | 2…10 | У | О | 10-…10-3 | 0,5…1 | 100 | + |
| 3.2. Лавсан |  | 1…10 | У | У |  |  | 100 | + |
| 3.3. Тефлон |  | -11…19 | B | B |  |  | 150 | + |
| 4. СЕТКИ |
| 4.1. Нерж. Сталь | Жёсткие гибкие | -11…19 | B | B | 5..50 | 5 | >500 | + |
| 4.2. Титан |  | -11…19 | B | B |  |  |  |  |
| 5. КОМБИНИРОВАННЫЕ |
| 5.1. Сетка+ ткань | Жёсткие гибкие | Определяются свойствами ткани и дренажа |
| 5.2. Ткань+дренаж / ткань+бумага+дренаж | Мягкие негибкие |  |
| 6. МИКРОПОРИСТЫЕ |
| 6.1. Нерж. СтальБ | Жёсткие негибкие | -11…19 | B | B | 0,05..0,1 | 25 | >500 | + |
| 6.2. ТитанВ |  | -11…19 | B | B |  |  |  |  |
| 6.3. Тефлон |  | -11…19 | B | B |  | 2,5 | 150 | + |
| 6.4. Керамика |  | -11…14 | B | B |  | 2,5 | 300 | + |

Примечания А) коррозионная стойкость сталей определяется сочетанием кислотных и окислительных свойств среды.

Б) Титан стоек в средах, не содержащих влажных галогенов и галогенводородов.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ФИЛЬТРОВАНИЯ И ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

Фильтрование и центрифугирование всегда включают два основных типа технологических процедур: разделение (собственно фильтрование) и промывку.

1. Разделение

Разделение является чисто гидромеханическим процессом. В этом процессе участвуют: разделяемая суспензия и фильтрующая перегородка аппарата. В ходе процесса происходит разделение суспензии на влажный осадок и маточный раствор; при этом перегородка увлажняется средой и частично удерживает [кольматируется (забивается)] осадок.

Соответственно, матбаланс процесса выражается соотношением

Наибольшие потери присущи процессам фильтрования на перегородках из тканых материалов, бумаги и на дренажных подушках. Удержание влаги в них достигает = (200…500) г/м2 [(50…150) % собственной сухой массы]. Плёночные и микропористые мембраны удерживают в (2…10) раз меньше.

Удержание осадков зависит не только от свойств перегородки и осадка (дисперсность и адгезия к материалу перегородки), но и от способа выгрузки осадка. При ручной выгрузке с мягких гибких перегородок потери, как правило, максимальны:  = (20…200) г/м2; при выгрузке с жёстких гибких перегородок ножами или скребками (механизированные ёмкостные фильтры, ножевые и скреперные центрифуги) потери существенно меньше:  = (5…100) г/м2; при выгрузке с жёстких гибких и негибких перегородок пневмо- либо гидроударом (барабанные, дисковые, патронные и тарельчатые фильтры) потери еще меньше:  = (0,5…20) г/м2.