9. СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

9.1. ПРИМЕНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ХПБАВ.

Этим термином мы будем обозначать машины и аппараты для высушивания твёрдых (главным образом - дисперсных) материалов, каковыми являются большинство полупродуктов и субстанций.

Специфическим видом данного класса процессов является сушка органических растворителей от воды.  В этой сфере используют следующие виды процессов.

1. Азеотропная дистилляция и ректификация.

Как известно, многие органические вещества (бензол, толуол, дихлорэтан, хлорбензол) образуют гетероазеотропы с водой. При этом азеотропными являются и тройные системы «вещество»-спирт-вода. Это даёт возможность осушать (абсолютировать) многие низшие спирты путём азеотропной ректификации тройной системы. В частности, это основной метод получения абсолютного этанола, содержащего не более 0,5 % воды.

2.  Солевая дистилляция и ректификация.

Добавки сильногидратируемых неорганических солей (CaCl2; Na2SO4; CaSO4; K2CO3) – зачастую позволяет разрушить азеотроп. В частности, введение CaCl2 в водный спирт в количестве  100 г/л делает систему «этанол-вода» полностью неазеотропной.  Поэтому солевая ректификация также находит применение для абсолютирования растворителей, особенно в лабораторной практике.

3. Хемосорбционная сушка.

Ряд силикатных сорбентов – цеолиты – обладают большой сорбционной ёмкостью и избирательностью по отношению к воде. Дегидратация их происходит при температурах порядка (500…700) ОС. Это позволяет организовывать обратимый замкнутый цикл и сушить не только жидкости, но даже газы.

4. Химическая (реакционная) сушка.

Для очень глубокой сушки многих апротонных жидкостей используют щелочные металлы, которые необратимо реагируют с водой, образуя щёлочи.

9.5. МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНСЫ СУШКИ.

9.5.1.  МАТЕРИАЛЬНЫЙ  БАЛАНС

Материальный баланс складывается в общем случае из расходов влажного и сухого материала, сушащего газа и влаги.

G0(w0-wК) = GГ(wГ-wГ0) +  GПОТ                                                                                                                   (1)

Где G0 – расход (масса) сухого материала, кг/с (кг);

w0, wК – начальное и конечное влагосодержание материала;

GГ – расход (масса) сухого газа, кг/с (кг);

WГ, wГ0 – начальное и конечное влагосодержание газа;

GПОТ - потери, кг/с (кг).

Формула (1) непосредственно относится к процессам конвективной сушки, в т.ч., сушки во взвешенном слое. В сушилках с естественной конвекцией движение газа вызывается, как правило, действием вакуумной системы (натёк

газа). Расходом газа-носителя в таких случаях можно пренебречь; газом является сама испаряемая влага.

G0(w0-wК) = GВЛ +  GПОТ                                                                                                                                (2)

Потери продукта в процессах сушки, почти исключительно являются механическими (просыпание, унос с газом). При правильной организации процесса доля потерь не превышает (0,01…0,1) %.

Формула (1) выражает общее соотношение расхода сушащего газа и высушиваемого материала. Для пневмосушилок с псевдоожижением расход газа определяется не столько термическими, столько гидродинамическими условиями, - т.е. необходимостью обеспечить либо режим псевдожижения (аэрофонтанные и вихревые сушилки), либо режим уноса (трубные, циклонные и трубно-циклонные сушилки).

Для режима псевдожижения

Для режима уноса

Где  - критерий Архимеда

9.5.2.  ТЕПЛОВОЙ  БАЛАНС

В общем случае тепловой баланс сушки записывается аналогично балансу ХТП.

Q1 + Q2 + Q3 + Q9 = Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8

1. Энтальпия загруженного влажного материала

Q1 = G0(C0 +w0CB)t0, - + GГHГ0          Вт (Дж);

C0 – теплоёмкость сухого материала, Дж/(кг.К);

CВ – теплоёмкость влаги, Дж/(кг.К);

GГ – расход сушащего газа, кг/с (кг);

HГ0 – начальная энтальпия сушащего газа, Дж/кг.

2. Теплопередача (нагрев)

3. Теплота химических превращений.

Как правило, в ходе сушки химические превращения крайне нежелательны, ибо это процессы деструкции материала, представляющие очень большую опасность взрыва. Эти эффекты необходимо тщательно исследовать при разработке процесса сушки с тем, чтобы  безусловно предотвратить такие явления. Единственным «естественным» эф-

фектом сушки является разрушение сольватов и капиллярно-адсорбционных структур, как правило, свойственных

второму периоду сушки. В нормальных условиях

Q3 = G0 ΔНS (w*-wК).

Тепловой эффект сольватации - ΔНS  находят экспериментально из кривых капиллярно-конденсационного гистерезиса.

4. Теплота массообменных процессов (теплота испарения влаги).

Q4 = G0 [LTP (w0-w*) + L2(w*-wК )] – Вт (Дж).

Q4  в процессах сушки, как правило, является наиболее существенным слагаемым.

LTP – теплота испарения при температуре точки росы;

L2 – теплота испарения при средней температуре второго периода сушки;

w*- влагосодержание, соответствующее переходу от первого ко второму периоду сушки.

5. Q5 - теплота, накопленная в нагретом корпусе сушилки, Дж

Q5 =  MAСА (tАК - tА0) + MИЗСИЗ (tИЗК – tИЗ0)

где  MA – масса корпуса сушилки, кг;

СА – теплоёмкость материала корпуса сушилки, Дж./(кг.К);

tАК , tА0 – конечная и начальная средняя температура корпуса, ОС;

MИЗ – масса теплоизоляции аппарата, кг;

СИЗ–  теплоёмкость материала теплоизоляции аппарата, Дж./(кг.К);

tИК, tИ0– конечная и начальная средняя температура теплоизоляции, ОС;

6. Q6 – теплота, накопленная продуктами в сушилке, Дж

Q6 = G0(C0 +wКCB)tК, - Вт (Дж);

7. Q7 – теплота продуктов, отведённых из сушилки, Дж

Q7 =  G0(C0 +w0CB)tК, - + GГHГК          Вт (Дж);

HГК – конечная энтальпия сушащего газа, Дж/кг.

8. Q8 - теплота, потерянная в окружающую среду, Дж

Q8 = ( КПFП(Т-()d(  ( (КПFП(ТСР -()(

где ТСР – средняя температура в аппарате, (рубашке, змеевике) в продолжении текущей процедуры, К, ОС;

(ТСР -() – алгебраическая  (не абсолютная) – разность температур среды в аппарате и окружающей среды.

9. Q9 -  теплота, выделенная в среду при перемещении материала

9.1. Для сушилок с неподвижным слоем материала и естественной конвекцией: Q9 = 0.

9.2. Для сушилок с механической активацией материала и естественной конвекцией

Q9 =G0ρНАС ζ

ρНАС – насыпная плотность материала, кг/м3;

ζ – функция сопротивления среды. Устанавливается для каждого типа сушилки; приводится

в специальных руководствах.

9.3. Для пневмосушилок взвешенного слоя

Q9 = ΔРК Vг

Vг – объёмный расход газа, м3/с.

Нетрудно видеть, что приведённая (упрощённая) сумма

Q1 + Q3 = Q4 + Q5 + Q6 + Q7

выражает тепловой баланс теоретической (адиабатической) сушилки.