Индивидуальное задание № 0

Стадия получения  5-метил-3-фенилизоксазол-4-карбоновой кислоты в производстве оксациллина натриевой соли моногидрата

Оксациллина натриевая соль – применяется при инфекциях, вызванных пенициллиназообразующими стафилококками, устойчивыми к бензилпенициллину и феноксиметилпенициллину (пневмонии, абсцессы, инфицированные ожоги, раневые инфекции).

Оксациллина натриевая соль – натриевая соль 3,3-диметил-6-[[(5-метил-3-фенил-4-изоксазолил)-карбонил]-амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновой кислоты.

Его брутто и структурная формулы:

C19H18N3O5SNa(Н2О

Молекулярная масса 441,43.

Мощность производства 75 т/год.

Эффективный фонд времени работы оборудования 330 дней.

Химическая схема процесса

Характеристика сырья и полупродуктов

| Наименование сырья | Характеристика сырья | Внешний вид |
| --- | --- | --- |
| 1. Дихлорэтановый раствор хлорида бензгидроксамовой кислоты (ХБГК) | Массовая доля ХБГК 14 %, массовая доля дихлорэтана 85,5 %. | Плотность 1,240 г/см3. |
| 2. Ацетоуксусный эфир | Массовая доля основного вещества 97,5 %. | Бесцветная жидкость. Плотность 1,025 г/см3. Температура плавления (–45) °С, температура кипения 180,4 °С. Температура вспышки 55 °С. Растворимость в воде 14,3 % масс. Растворим в этаноле, ацетоне, хлороформе. |
| 3. Метанол-яд | Массовая доля основного вещества 99,9 %. | Бесцветная жидкость. Плотность 0,796 г/см3. Температура плавления (–97,8) °С, температура кипения 64,51 °С. Температура вспышки 8 °С. Бесконечно растворим в воде, этаноле, эфире, ацетоне, бензоле, растворим в хлороформе. |
| 4. Раствор едкого натрия | Массовая доля основного вещества 44 %. | Плотность 1,469 г/см3. |
| 5. Уголь активированный |  | Мелкодисперсный порошок черного цвета. Плотность 1,8 г/см3. |
| 6. Раствор серной кислоты | Массовая доля основного вещества 10 %. | Плотность 1,066 г/см3. |
| 7. Фенилметилизоксазолкарбоновая кислота |  | Твердое вещество. Температура плавления 188–192 °С. Нерастворима в воде, бензоле, растворима в спирте, ацетоне. |
| 7. Оксациллина натриевая соль | Массовая доля основного вещества 95 % в пересчете на сухое вещество. Потеря в массе при высушивании не более 5 %. | Белый мелкокристаллический порошок горького вкуса. Легко растворим в воде, трудно раствори в 95 % спирте, мало растворим в хлороформе, практически нерастворим в ацетоне, эфире и бензоле. |

Описание технологического процесса

Получение изоксазолкарбоновой кислоты

Аппарат Р-1 продувают инертным газом в течение 5 минут и из сборника Св-3 с помощью инертного газа передают 433 л дихлорэтанового раствора хлорида бензгидроксамовой кислоты (ХБГК), содержащего 75,2 кг основного вещества. Включают в работу мешалку реактора и после 5-минутного перемешивания отбирают пробу раствора ХБГК для определения массовой доли основного вещества.

Из мерника М-6 сливают в аппарат Р-1 338,0 л (268,78 кг в пересчете на 100 % вещество) метанола-яда. Включают мешалку аппарата Р-1 и выдерживают при перемешивании в течение 1 часа.

Подачей рассола в рубашку аппарата охлаждают реакционную массу до температуры –3…–5 °С и сливают в аппарат из мерника М-4 80 л (79,95 кг в пересчете на 100 % вещество) ацетоуксусного эфира в течение 30–40 минут. Температура реакционной массы во время прилива ацетоуксусного эфира поддерживается в пределах 0–5 °С регулированием скорости прилива ацетоуксусного эфира и подачей рассола в рубашку аппарата Р-1.

По окончании прилива ацетоуксусного эфира реакционную массу охлаждают до температуры –5 °С пуском рассола в рубашку аппарата Р-1. Затем в аппарат Р-1 из мерника М-5 приливают 63 л (41,19 кг 100 %) 44 %-го раствора натра едкого с такой скоростью, чтобы температура реакционной массы в реакторе не превышала 0…–5 °С.

При достижении в реакционной массе рН = 8–10 наблюдается резкий температурный скачок до 20–25 °С и образование над поверхностью реакционной массы "дымка", несмотря на непрерывное рассольное охлаждение.

При достижении рН = 8–10 и подъема температуры срабатывает звуковая сигнализация и прилив раствора едкого натра прекращается.

Из аппарата Р-1 пробоотборником отбирают пробу реакционной массы для определения рН реакционной массы потенциометрически.

Реакционную массу в аппарате Р-1 выдерживают при перемешивании в течение 60 минут и снова отбирают пробу для определения рН среды.

Затем реакционную массу из аппарата Р-1 передают при помощи инертного газа в аппарат Р-10.

Включают мешалку аппарата Р-10 и дают выдержку при перемешивании в течение 1,5–2 часов.

Из мерника М-11 сливают 23 л (14,39 кг 100 %) раствора едкого натра в течение 5–10 минут. Дают выдержку при перемешивании в течение 10–15 минут. В аппарат Р-10 загружают по счетчику из водовода 425 л воды и перемешивают в течение 10–15 минут. Затем мешалку аппарата Р-10 отключают и дают отстой в течение 30–40 минут для разделения слоев.

Происходит разделение слоев: нижний слой – дихлорэтановый раствор этилового эфира изоксазолкарбоновой кислоты сливают через нижний спуск в сборник Св-13, верхний – водн-метанольный слой, содержащий 28,3 % метанола-яда – в сборник Св-12, откуда передают в канализацию промышленных стоков.

С одной операции получают 400–500 л дихлорэтанового раствора этилового эфира изоксазолкарбоновой кислоты.

Из сборника Св-13 в реактор Р-14 с помощью инертного газа загружают 400–500 л дихлорэтанового раствора этилового эфира изоксазолкарбоновой кислоты. Из мерника М-16 в реактор Р-14 сливают 338 л (268,78 кг в пересчете на 100 % вещество) метанол-яда. Из мерника М-15 в реактор Р-14 сливают 86 л (55,59 кг 100 %) раствора едкого натра. Подают рассол на охлаждение теплообменника Т-17, включают его в работу.

Реакционную массу в реакторе Р-14 нагревают при перемешивании до температуры 50–55 °С пуском в рубашку реактора горячей воды с температурой 60–70 °С и дают выдержку при этой температуре в течение 3–4 часов.

Контроль за кипячением осуществляют по смотровому фонарю.

По окончании выдержки реакционную массу охлаждают пуском воды в рубашку реактора до температуры 40–45 °С и через люк отбирают пробу реакционной массы для определения конца омыления методом тонкослойной хроматографии. В случае отрицательного результата анализа вновь нагревают реакционную массу до температуры 48–55 °С и продляют выдержку на 1 час.

При положительном результате анализа реакционную массу в реакторе Р-14 охлаждают до температуры 20–25 °С пуском холодной воды в рубашку реактора. В реактор Р-14 сливают по счетчику из водовода 880 л питьевой воды и дают выдержку при перемешивании в течение 30 минут для полного перехода натриевой соли изоксазолкарбоновой кислоты в раствор.

Из реактора Р-14 водный раствор натриевой соли изоксазолкарбоновой кислоты передают с помощью инертного газа в аппарат Р-18. Дают отстой в течение 30 минут и делят слои, сливая через нижний спуск нижний дихлорэтановый слой, содержащий 85,7 % дихлорэтана, в сборник Св-19. Верхний слой – водный раствор – оставляют в аппарате Р-18. Из мерника М-21 в аппарат Р-18 медленно при перемешивании сливают 10 % раствор серной кислоты до значения рН водного раствора 6–7 по рН-метру. Через люк аппарата Р-18 загружают 7,5 кг активированного угля при помощи совка из нержавеющей стали или полиэтилена, дают выдержку при перемешивании и температуре 18–22 °С в течение 1 часа.

Из аппарата Р-18 реакционную массу передавливают с помощью инертного газа через друк-фильтр Ф-20 в аппарат Р-26. Шлам с друк-фильтра Ф-20 в количестве 12 кг отправляют на сжигание.

Из мерника М-27 в аппарат Р-26 приливают тонкой струйкой при перемешивании и температуре 20–25 °С 10 % раствор серной кислоты до значения рН в массе 2,6–3,15. В течение прилива раствор серной кислоты замер кислотности среды ведут по рН-метру, установленному непосредственно на реакторе.

Всего приливают 691,93 л (73,76 кг в пересчете на 100 % вещество) 10 % серной кислоты.

Далее реакционной массе в реакторе дают выдержку при температуре 20–25 °С и при перемешивании в течение 30 минут для полного выпадания изоксазолкарбоновой кислоты в осадок.

Суспензию полупродукта через нижний спуск реактора Р-26 самотеком сливают на центрифугу Ф-28 для фуговки. Маточный раствор собирают в сборник Св-29, откуда передают на сжигание. Осадок на центрифуге промывают водой из водовода. Промывные воды через сборник Св-30 сливают в канализацию промышленных стоков.

Отбирают пробу пасты изоксазолкарбоновой кислоты для определения сульфат-ионов и массовой доли основного вещества, которая должна быть не менее 98 %. Массовая доля воды в изоксазолкарбоновой кислоте 15–20 %. При положительном анализе осадок изоксазолкарбоновой кислоты выгружают совком в бумажные мешки.

Получают 100–120 кг пасты изоксазолкарбоновой кислоты, которую передают на сушку в сушилку Сш-31.

Сушку ведут в аэрофонтанной сушилке при температуре 135–140 °С до остаточного содержания влаги не более 0,3 %.

Получают 80,33 кг (78,48 кг 100 %) изоксазолкарбоновой кислоты с содержанием основного вещества не менее 98 %. Выход изоксазолкарбоновой кислоты на хлоридбензгидроксамовой кислоты составляет 79,9 % от теории.

Выход оксациллина натриевой соли моногидрата на хлорид бензгидроксамовой кислоты 58,9 %.

Регенерация дихлорэтана

ДХЭ слой в количестве 800 л (822,71 кг в пересчете на 100 % вещество) с помощью инертного газа передают из сборника Св-19 в реактор Р-32.

Закрывают герметично люк аппарата Р-32, включают в работу мешалку. Подают воду на охлаждение теплообменника Т-33. Теплообменник Т-33 включают в работу как "прямой".

Пуском воды в рубашку аппарата нагревают реакционную массу до температуры 55–60 °С, после чего обогрев массы через рубашку прекращают. Открывают вентиль на линии подачи острого пара давлением до 3 кгс/см2, предварительно сбросив с линии конденсат. Подача пара в аппарат Р-32 осуществляется по барботеру. При поступлении острого пара в нагретую реакционную массу идет отгонка смеси ДХЭ с водой, которая поступает во флорентину Св-34, где происходит разделение ДХЭ и водного слоев.

ДХЭ слой непрерывно в процессе отгонки поступает в сборник Св-35, а водный в сборник Св-36. При достижении в реакционной массе температуры 93–95 °С подачу острого пара через барботер в аппарат прекращают, отгонку заканчивают.

Отбирают пробу ДХЭ отгона через люк сборника Св-35 для определения плотности, массовой доли воды, кислотности. ДХЭ отгон должен быть с влагой не более 1 %, плотностью не менее 1,2 г/см3, рН водной вытяжки 7,5–8,0.

Водный слой из сборника Св-36 через боковой штуцер сливается в канализацию промышленных стоков. Кубовый остаток пуском воды в рубашку аппарата Р-32 охлаждают до температуры 25–30 °С и передают на сжигание.

Выход ДХЭ отгона равен 500 л (611,69 кг в пересчете на 100 % вещество), что составляет 73 % от загруженного 100 % ДХЭ в промывном ДХЭ слое.

Нормы времени на проведение технологических операций

| Номер аппарата по схеме | Наименование элементов работы | Время в часах и минутах |
| --- | --- | --- |
| Р-1 | Осмотр и подготовка реактора | 01 ч 00 мин |
|  | Продувка инертным газом | 00 ч 05 мин |
|  | Слив ДХЭ раствора ХБГК | 00 ч 30 мин |
|  | Перемешивание | 00 ч 05 мин |
|  | Отбор пробы | 00 ч 35 мин |
|  | Прилив метанола | 00 ч 30 мин |
|  | Выдержка реакционной массы | 01 ч 00 мин |
|  | Отбор пробы | 00 ч 25 мин |
|  | Охлаждение | 02 ч 00 мин |
|  | Слив АУЭ | 00 ч 35 мин |
|  | Охлаждение | 00 ч 35 мин |
|  | Прилив едкого натра | 01 ч 30 мин |
|  | Выдержка реакционной массы | 01 ч 00 мин |
|  | Отбор пробы | 00 ч 35 мин |
|  | Передача реакционной массы | 00 ч 30 мин |
|  | Подготовка реактора | 00 ч 30 мин |
|  | Итого: | 11 ч 25 мин |
| Р-10 | Подготовка реактора | 00 ч 30 мин |
|  | Слив этилового эфира ИКК | 00 ч 30 мин |
|  | Нагрев реакционной массы до 18–22 °С | 00 ч 40 мин |
|  | Выдержка реакционной массы | 02 ч 00 мин |
|  | Слив раствора натра едкого | 00 ч 10 мин |
|  | Выдержка реакционной массы | 00 ч 15 мин |
|  | Загрузка воды | 00 ч 10 мин |
|  | Перемешивание | 00 ч 10 мин |
|  | Отстой | 00 ч 40 мин |
|  | Слив нижнего слоя | 00 ч 20 мин |
|  | Слив верхнего слоя | 00 ч 20 мин |
|  | Подготовка реактора | 00 ч 30 мин |
|  | Итого: | 06 ч 15 мин |
| Р-14 | Подготовка реактора | 00 ч 20 мин |
|  | Загрузка ДХЭ раствора ЭЭИКК | 00 ч 30 мин |
|  | Загрузка метанола | 00 ч 40 мин |
|  | Слив раствора едкого натра | 00 ч 20 мин |
|  | Нагрев реакционной массы | 01 ч 00 мин |
|  | Выдержка | 03 ч 30 мин |
|  | Охлаждение реакционной массы до 40–45 °С | 00 ч 30 мин |
|  | Отбор пробы | 00 ч 30 мин |
|  | Охлаждение реакционной массы до 20–25 °С | 00 ч 30 мин |
|  | Слив воды | 00 ч 20 мин |
|  | Выдержка | 00 ч 30 мин |
|  | Передача реакционной массы | 00 ч 20 мин |
|  | Подготовка реактора | 00 ч 10 мин |
|  | Итого: | 09 ч 10 мин |
| Р-18 | Подготовка реактора | 00 ч 30 мин |
|  | Отстаивание | 00 ч 30 мин |
|  | Слив нижнего слоя | 00 ч 30 мин |
|  | Слив серной кислоты | 00 ч 40 мин |
|  | Загрузка угля активированного | 00 ч 10 мин |
|  | Выдержка | 01 ч 00 мин |
|  | Фильтрация через друк-фильтр | 01 ч 00 мин |
|  | Подготовка реактора | 00 ч 20 мин |
|  | Итого: | 04 ч 40 мин |
| Р-26 | Подготовка реактора | 00 ч 30 мин |
|  | Загрузка реакционной массы | 00 ч 40 мин |
|  | Прилив раствора серной кислоты | 01 ч 00 мин |
|  | Выдержка | 00 ч 30 мин |
|  | Слив суспензии на центрифугу | 00 ч 30 мин |
|  | Подготовка реактора | 00 ч 30 мин |
|  | Итого: | 03 ч 40 мин |
| Р-31 | Подготовка реактора | 00 ч 30 мин |
|  | Загрузка ДХЭ слоя | 00 ч 20 мин |
|  | Нагрев до 55°С | 00 ч 30 мин |
|  | Подача острого пара и отгонка ДХЭ | 02 ч 00 мин |
|  | Охлаждение кубового остатка | 00 ч 20 мин |
|  | Передача реакционной массы на сжигание | 00 ч 20 мин |
|  | Подготовка реактора | 00 ч 15 мин |
|  | Итого: | 06 ч 15 мин |

Численность работников на смену

Режим работы: 3 смены.

Санитарная группа процессов 3б.

В производстве занято 114 аппаратчиков.